## Slide 1
电工基础
第二章 直流电阻电路
欢迎学习

## Slide 2
本章教学目标及要求
1. 掌握电阻电路的串联、并联、混联，电池的联接的组成方式、特点、应用及相关计算。
2.掌握电路中各点电位的计算。

3.掌握复杂直流电路的概念及基尔霍夫定律。

## Slide 3
本章教学目标及要求
4.掌握用支路电流法解复杂直流电路。
5.掌握电桥电路的组成、条件、结论、应用。
6.初步了解常用电池的参数及使用。


## Slide 4
第2章 直流电阻电路
复杂直流电路概念
电路中电位的计算
电阻串联、并联、混联电路
电池联接
电桥电路
支路电流法

## Slide 5
电阻串联电路的概念：
在电路中，几个电阻依次连接，中间没有分支路的连接方式叫电阻的串联。如图所示为三个电阻的串联电路。
电阻的串联
a）电路 b）等效电路
2.1 电阻串联电路
第2章 直流电阻电路

## Slide 6
一、电阻串联电路的特点：
2、在串联电路中：电路两端的总电压等于各电阻两端的电压之和，即
第2章 直流电阻电路
1、 在串联电路中：流过每一个电阻的电流处处相等
串联分压
2.1 电阻串联电路

## Slide 7
3、在串联电路中：电路的总电阻(等效电阻)等于各串联电阻之和,即
5、在串联电阻中：电路两端的电压与其电阻的阻值成正比，即
第2章 直流电阻电路
4、在串联电路中：电路的总功率等于各串联电阻的功率之和,即
电阻越串越大。总电阻比其中任一分电阻都大
n个相同电阻相串联：R总=nR
等效电阻？
U1:U2:U3=R1:R2:R3
成正比：在串联电路中电阻越大分得在电压越多
U1:U2=R1:R2

## Slide 8
6、在串联电阻中：电阻所消耗的功率与其电阻的阻值成正比，即
第2章 直流电阻电路
7、在串联电路中：分压原理：
成正比：电阻越大所消耗的功率越多
P1:P2=R1:R2
P1:P2:P3=R3:R2:R1
可以简便计算
适用于多个电阻串联

## Slide 9
D
1
2
3
P
A
B
+
-
-
+
UPD
C
R1
R2
R3
固定三级分压器
UAD
利用串联电阻来扩大电压表的量程，以便测量较高的电压等。
第2章 直流电阻电路
串联电路的应用
分压：可使一个电源供给几种不同的电压，或从信号源中取出一定数值的信号电压。
限流：限制和调节电路中电流的大小。
UPB
+
-
A
B
UAB
+
-
P
RP
连续可调分压器

## Slide 10
利用串联电阻来扩大电压表的量程，以便测量较高的电压等。
第2章 直流电阻电路
串联电路的应用
限流：限制和调节电路中电流的大小。（电源电路）
R
Rg
+
-
+
-
U
I
图1

## Slide 11: 一、电阻R1和R2串联后的总电阻为100Ω，R2为60Ω，R1两端电压为10V，则通过R2的电流为多少?
二、 电阻R1和R2串联在电源电压为6V的电路中，R1为4Ω，求R2为多大时，才能让R1两端电压为2V?
四、有一个电流表G,内阻rg=10Ω，满偏电流Ig=3mA,要把它改装为量程 0~3V 的电压表，要串联多大的电阻?改装后电压表的内阻是多大?
五、如图所示是有两个量程的电压表，当使用a、b两个端点时，量程为0~10V，当使用a、c两个端点时，量程为0~100V。已知电流表的内阻rg为500Ω，满偏电流Ig为1mA,求电阻 R1、R2的值。
三、如图示,R1=100Ω,R2=200Ω,R3=300Ω,输入电压 Ui=12V,试求输出电压Uo的变
化范围。
三、3个电阻R1=300Ω,R2=200Ω,R3=100Ω,串联后接到直流电源上，R3上分得电压为10V。试求:(1)电路中的总电压和电流;(2)各电阻上的电压降;(3)各个电阻所消耗的功率。

## Slide 12
电阻并联电路的概念：
在电路中，将几个电阻的一端共同连接在电路的一个点上，把它们的另一端共同连接在另一点上，这种连接方式叫电阻的并联。（首首相连，尾尾相连）
电阻的并联
a）电路 b）等效电路
2.2 电阻并联电路
第2章 直流电阻电路

## Slide 13
一、电阻并联电路的特点：
2、在并联电路中：电路中通过的总电流等于各分电阻中通过的电流之和，即
第2章 直流电阻电路
1、 在并联电路中：加在每一个电阻两端的电压处处相等，即
并联分流

## Slide 14
3、在并联电路中：电路的总电阻(等效电阻)的倒数等于各并联电阻倒数之和,即
5、在并联电阻中：电路通过电阻的电流与其电阻的阻值成反比，即
第2章 直流电阻电路
4、在并联电路中：电路的总功率等于各串联电阻的功率之和,即
电阻越并越小。总电阻比其中任一分电阻都小
等效电阻？
I1:I2:I3=R3:R2:R1
成反比：在并联电路中电阻越大分得在电流越小
I1:I2=R2:R1
n个相同电阻相并联：R总=
不管串联还是并联，功率计算相同。
I1R1=I2R2=I3R3=……=InRn

## Slide 15
6、在并联电阻中：电阻所消耗的功率与其电阻的阻值成反比，即
第2章 直流电阻电路
7、在并联电路中：分流原理：
成反比：电阻越大所消耗的功率越少
P1:P2=R2:R1
P1:P2:P3=R3:R2:R1
可以简便计算
P1R1=P2R2=P3R3=……=PnRn

## Slide 16
利用并联电阻来扩大电流表的量程，以便测量较大的电流等。
第2章 直流电阻电路
并联电路的应用
照明电路：利用将工作电压相同的负载并联（如电炉、照明灯等都是220Ｖ），可使任何一个负载的工作情况不受其他负载的影响。

## Slide 17: 一、如图所示电路中,Uab=60V,总电流I=150mA,R1=1.2kΩ。试求:(1)通过R1、R2的电流 I1、I₂的值;(2)电阻R2的大小。
四、设计一个分流电路,要求把5mA的电流表量程扩大5倍,已知电流表内阻为1kΩ,求分流电阻阻值。
二、有两只白炽灯，A:220V、40W，B:220V、100W，则它们均正常工作时的电阻值之比 RA:RB=＿。电流之比 IA:IB=＿。若将它们串联后接在220V电源上，则电压之比UA:UB＿。功率之比PA:
PB=＿。
三、在下图所示电路中，电源电压是6V，三只灯泡的额定电压都是6V，接法错误的图是（ ）。

## Slide 18
电阻混联电路的概念：
电路中电阻元件既有串联又有并联的连接方式，称为电阻的混联。
电阻的混联
2.3 电阻混联电路
第2章 直流电阻电路

## Slide 19
一、电路的识别
要正确识别电路中各电阻的连接关系，分析时应遵循以下原则：
(1)收线成点：将电路中某些不含电阻元件的导线缩短为一点，即把导线的两个端点合并为一点；
(2)串联连接：在无分支电路中各电阻一定是串联的；
(3)并联连接：连接在两个共同节点之间的各电阻是并联的。
2.3 电阻混联电路
第2章 直流电阻电路

## Slide 20
二、电路的识别方法：
(1) 以电路的一端开始，逐点逐点、逐元件逐元件的绘至另一端。（将元件放正，收线成点）
2.3 电阻混联电路
第2章 直流电阻电路
(2)等效电路图的画法：
首先，在原电路图中，给每个连接点标注一个字母。(注意：同一导线相连的各连接点（等电位点）只能用同一字母。)
其次，按顺序将各字母沿水平方向排列，待求端的字母至于始末两端。
最后，将各电阻依次填入相应的字母 之间。

## Slide 21
2.3 电阻混联电路
第2章 直流电阻电路
例:

## Slide 22
三、混联电路计算的一般步骤：
（1） 首先对电路进行等效变换，把不容易看清串、并联关系的电路，进行整理、简化成容易看清串、并联关系的电路（整理电路过程中绝不能把原来的连接关系搞错）。
2.3 电阻混联电路
第2章 直流电阻电路
（2）计算各电阻串联和并联的等效电阻，再计算电路的总等效电阻。
（3）由电路的总等效电阻和电路的端电压计算电路的总电流。
（4）根据电阻串联的分压关系和电阻并联的分流关系，逐步推算出各部分的电压和电流。

## Slide 23
2.3 电阻混联电路
第2章 直流电阻电路
例：如图所示，已知电源电动势E=30V,内电阻不计，外电路电R2=R5=600Ω,R3=R4=200Ω, R1=240Ω,求通过电阻R1、R2、R3的电流分别是多大？

## Slide 24
实际应用中，常常需要较高的电压和较大的电流，这就需要把几个相同的电池连在一起使用，连在一起使用的几个电池就叫做电池组。
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
电池组
电池串联
电池并联
电池混联

## Slide 25
一、串联电池组：
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
实际中，由于单个电池的电动势偏低，不能满足负载额定电压的实际要求，但电流满足实际需求，这时就可以将多个电池串联起来使用，称为串联电池组。
适用于：单个电池的电动势不能满足负载实际需求，但电流满足实际需求，

## Slide 26
一、串联电池组：
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
设串联电池组中每个电池的电动势都是 E0，内阻都是r0，则n个电池串联电池组的总电动势和总内阻分别为：
E总＝nE0
r总＝n r0
串联电池组所能提供的电流为 ：

## Slide 27
一、串联电池组：
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
注意：
1、电池串联单个电池的电流必须满足实际需求。（I电池≥I负载）
3、电池串联时最好不要新旧电池混用。
4、电池串联时最好反串。
2、电池串联时电流不等的电池不能相串。

## Slide 28
二、并联电池组：
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
实际中，当单个电池的电动势能满足实际需求，而电流不满足实际需求（单个电池的输出电流小于实际负载要求的电流）这时就需要将多个电池并联起来使用，称为并联电池组。
适用于：单个电池的电流不能满足负载实际需求，但电动势满足实际需求，

## Slide 29
二、并联电池组：
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
设如图并联电池组中每个电池的电动势都是E0，内阻都是r0，则并联电池组的总电动势和内阻为：
混联电池组所能提供的电流为 ：
E总＝E0
r总＝r0/n

## Slide 30
二、并联电池组：
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
注意：
1、电池并联不允许电动势不相等的电池并联。
3、电池并联时最好不要新旧电池混用。
2、电池并联时不允许反并。

## Slide 31
三、混联电池组：
2.4 电池组
第2章 直流电阻电路
实际中当需要电源的电压较高且电流较大时，就会采用混联电池组。
适用于：单个电池的电动势、电流均不能满足负载实际需求。

## Slide 32
计算步骤：
2.4 电路中各点电位的计算
第2章 直流电阻电路
1、确定参考点。
4、列计算式：
2、确定从待求电位点至参考点的路径绕行方向。
对电阻而言
电流方向与路径绕行方向一致
取正
电流方向与路径绕行方向不一致
取负
对电源而言
路径绕行方向从电源正极绕到负极
取正
路径绕行方向从电源负极绕到正极
取负
3、确定电路中实际电流的方向并计算出大小。
大地、特定元器件汇集点、金属外壳、特殊指定。
、 、GND
路径选取最短、元件最少、计算量最小。电位的高低与路径的选择无关。
方向：
简单电路电源正极流出负极流入；
复杂电路电流方向以参考方向为准。

## Slide 33
2.5 电路中各点电位的计算
第2章 直流电阻电路
例1：如图所示电路，已知：E1  45 V，E2  12 V，电源内阻忽略不计；R1  5  ，R2  4  ，R3  2 。求 B、C、D 三点的电位 VB、VC、VD 。

## Slide 34
2.5 电路中各点电位的计算
第2章 直流电阻电路
例2、如图所示电路中，R1=4 Ω ，R2=2 Ω ， R3=1Ω ，E1=6V,E2=3V,试求电路中abc点的电位。

## Slide 35
2.5 电路中各点电位的计算
第2章 直流电阻电路
例3、如图所示电路，A点的电位为________。

## Slide 36
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
复习回顾
3、判别混联电路串、并联关系应掌握哪三种方法？
1、电路中最基本的定律：
欧姆定律:I＝U/R (部分电路）I=E/(R+r)(全电路)
2、什么叫电阻的串联、并联、混联？
既有电阻的串联，又有电阻的并联的连接方式。
电阻的串联就是无分支的电路连接方式。
电阻的并联就是所有电阻都连接在两个点之间的连接方式
（1）看电路结构特点。
（2）看电压电流的关系。
（3）对电路做变形等效。

## Slide 37
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
复杂电路：
不能用串、并联分析方法化简成无分支单回路的电路。
R1
E
R2
R3
R1
E1
E2
R2
R3
能清晰观察出连接关系及电流方向，用欧姆定律、串并联特点就可以分析计算。
好象能清晰观察出连接关系，但不能化简，电流方向不明确，不能单纯用欧姆定律、串并联特点就可以分析计算。
怎么办？
基尔霍夫定律（工具）

## Slide 38
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫
（Gustav Robert Kirchhoff，1824 —1887 ）
德国物理学家，柏林科学院院士
1847年发表的两个电路定律
（基尔霍夫电压定律（KVL）和基尔霍夫电流定律（KCL）），
发展了欧姆定律，对电路理论有重大作用。

## Slide 39
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
复杂电路常用名词
支路
节点
回路
网孔
R1
E1
E2
R2
R3
由1个或几个元件组成的无分支的电路
3条及3条以上支路的连接点
电路中任一闭合路径
最小且不能再分的回路
网孔是回路，
回路不一定网孔

## Slide 40
A
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
R2
R1
R3
E1
R4
R5
E2
支路数？
？
5
节点数？
B
C
D
3
回路数？
1
2
3
4
5
6
6
1
网孔数？
2
3
3

## Slide 41
2.5 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路

## Slide 42
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
基尔霍夫第一定律----节点电流定律（KCL）
KCL的作用：是用来确定连接在同一节点上的各支路中的电流关系。
KCL表述1：在任一时刻，流入一个节点的电流之和恒等于流出这个节点的电流之和，即：
KCL表述2：电路中任一个节点上，电流的代数和恒等于零，即
KCL理论依据：电流的连续性原理和电荷守恒。

## Slide 43
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
I1+I3=I2+I4+I5
I1+I3-I2-I4-I5=0
约定：流入节点的电流为正，流出节点的电流为负。

## Slide 44
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
I1+I2=I3
I1+I2-I3=0
约定：流入节点的电流为正，流出节点的电流为负。

## Slide 45
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
推广：判断下面电路中电流之间的关系
E1
E2
R1
R2
R5
R4
R3
I1
I2
I3
A
A
电 路
B
电 路
I1
I2
I2
单手操作
I1=0A
I1=I2

## Slide 46
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
I

## Slide 47
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
基尔霍夫第二定律----回路电压定律（KVL）
KVL的作用：是用来确定回路中各电压间的相互关系。
KVL表述1：在任一闭合回路中,各个电阻上电压的代数和等于各个电动势的代数和，即
KVL表述2：对于电路中的任一回路，沿回路绕行方向的各段电压的代数和等于零，即
KVL理论依据：能量守恒定律。
温故而知新：

## Slide 48
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
I1
E2
R1
I3
R3
a
d
E 1
R2
c
I2
b
E3
Uab=E3
Ubc=-E1+I1R1
Ucd=E2+I2R2
Uda=I3R3
∵ Uab+Ubc+Ucd+Uda=0
∴ E3+(-E1+I1R1)+E2+I2R2+I3R3=0
即：

## Slide 49
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
列出回路电压方程：

## Slide 50
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
支路电流法：
步骤：
1、确定每一条支路的电流参考方向。
2、确定每网孔的回路绕行方向。
3、根据基尔霍夫第一定律（节点电流定律）列节点电流方程（n-1个，n为节点数）。
4、根据基尔霍夫第二定律（回路电压定律）列回路电压方程（m-n+1个，m为支路数、n为节点数）。
对电阻而言
电流方向与回路绕行方向一致
电流方向与回路绕行方向不一致
对电源而言
回路绕行方向从电源正极绕到负极
回路绕行方向从电源负极绕到正极
取正
取正
取负
取负

## Slide 51
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
如图2－28所示的电路中，已知
，试用支路电流法求各支路电流I1、I2、I3。（回路绕行方向为顺时针方向）
I1
I2
I3

## Slide 52
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
例：如图所示是两个电源并联对负载供电的电路。I1 = 4A，I3 = -1 A，R1 = 12 ，R2 = 3 ，R3 = 6 。求各支路电流 I2和电源电动势E1、E2。

## Slide 53
2.6 基尔霍夫定律
第2章 直流电阻电路
例：如图所示电路，已知E1=130V、E2=117V、R1=1Ω、R2=0.6Ω、R3=24Ω，试用基尔霍夫定律（KCL，KVL）求： （1）S断开时各支路电流I1、I2、I3及UAB； （2）S闭合时各支路电流I1、I2、I3及UAB。

## Slide 54
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
直流电桥又称惠司通电桥。
直流电桥的组成：
电阻R1、R2、R3、R4连接成四边形闭合回路，是电桥的四个“臂”，称为桥臂电阻。
A、B两点之间连接的支路称为桥支路。
C、D两点之间连接电源。

## Slide 55
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
电桥平衡的概念：当电桥电路的4个桥臂电阻满足一定关系时，桥支路中没有电流通过，这种状态称之为电桥平衡。
直流电桥平衡：

## Slide 56
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
电桥平衡的条件：
电桥邻臂电阻的比值相等，或电桥对臂电阻的乘积相等，即
或

## Slide 57
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
电桥平衡的特点：
桥支路电流为零，桥两端电压为零。
在电桥处于平衡状态下，桥支路的开路或短路都不会影响各臂电流的分配。
Ig=0A
UAB=0V或VA=VB

## Slide 58
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
电桥平衡电路的应用：
电阻的精密测量
Rx——被测臂
R2、R3——比例臂
R4——比较臂

## Slide 59
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
右图所示直流电桥电路中，支路数是多少？回路数是多少？若用支路电流法列方程组应该列多少个方程？

## Slide 60
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路

## Slide 61
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
R1
R2
R3
R4
R5
a
b
R
R
R

## Slide 62
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
课堂小结：
1.电桥平衡的条件是：电桥相对臂电阻的乘积相等。
2.电桥平衡时的特点： IP＝0，可以认为桥处于“开路”状态；电桥两端的电位相等，可以认为桥处于“短路”状态。
3.电桥平衡时，被测电阻Rx＝比例臂倍率×比较臂读数。
4.利用电桥平衡的特点，制造出了可以测量被测电阻阻值大小的仪器——直流单臂电桥。

## Slide 63
2.10 电桥电路
第2章 直流电阻电路
本章小结：